## Slide 1: Agencija za Komercijalnu Djelatnost d.o.o. Zagreb, Savska c. 31.
OPASNOSTI I ZAŠTITA
U GRAFIČKOJ
INDUSTRIJI
Maja Opuhač, dipl.ing.sigurnosti

## Slide 2
Još uvijek se zaštiti zdravlja ljudi i zaštiti okoliša ne daje važnost kakva bi trebala.
Iz tog razloga sam i napisala priručnik
„Opasnosti i štetnosti u grafičkoj industriji”
gdje se na jednom mjestu nalaze sve informacije vezane za opasnost i sigurnost pri radu.

## Slide 3
Procesi u grafičkoj industriji su puni opasnosti, no kontinuiranim unapređenjem tehnološkog procesa kroz ekološke materijale i procese koji smanjuju štetan utjecaj na ljudski organizam i okoliš, moguće je ovu industriju učiniti sigurnijom.

## Slide 4
U Offsetnom tisku spomenimo između ostaloga opasnosti na radnom mjestu koje štetno utječu na ljudski organizam a to su opasnosti od štetnih plinova i para, a to su:
otapalo C-17 koje je zapaljivo i štetno po zdravlje i okoliš. Radnik je izložen parama ovog otapala prilikom pranja numeratora koje se obavlja u prosjeku 3 puta mjesečno, kad se počinje raditi novi nalog.
grafičke boje) koje se lopaticom nanose u bojanik, prilikom čega je radnik izložen parama otapala iz tih boja.
izopropilni alkohol, pufer te ostala sredstva za čišćenje na bazi otapala ili lužnatih tvari koji se na kraju smjene koriste za ručno pranje valjaka i guma

## Slide 5
Hp elektroink - tiskarske boje za digitalni tisak, a spoj su otopina veziva, pigmenata i punila u organskom otapalu-
također su zapaljive i štetne po zdravlje i okoliš. Radnik je izložen parama ovog otapala prilikom rada u digitalnom tisku.
Boje sadrže oznake opasnosti R:
R 65 ŠTETNO - može izazvati oštećenje pluća ako se proguta
R 66- učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje i pucanje kože
Oznake upozorenja H:
H 304- može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni susutav
Xn štetno -HP imaging Oil otapalo koje se koristi i strojno se nanosi, također sadrži oznaku

## Slide 6
Pri uporabi ovakvih kemikalija važno je znati kako ih pravilno upotrijebiti da bi negativan utjecaj od njih bio što manji.
Tu je svakako potrebno uvođenje i primjena određenih standarda kao i čitav niz drugih faktora koji omogućuju sigurnost i kvalitetan te manje opasan rad.

## Slide 7
Prije svega to su:
Liječnički pregled za radnike koji rade na posebnim uvjetima rada.
Osposobljavanje radnika na siguran način temeljem izrađenog plana i programa
Tu su i dodatna osposobljavanja kao što je:
osposobljavanje za rukovanje zapaljivim tekućinama
osposobljavanje za rukovanje otrovnim i štetnim tvarima pri Hrvatskom zavodu za toksikoligiju i antidoping
osposobljavanje za pružanje prve pomoći

## Slide 8
Osnova za Sigurnost pri radu sa kemikalijama su Sigurnosno tehnički listovi za kemijske proizvode u kojima se u 16. točaka nalazi čitav niz tehničkih i kemijskih podataka potrebnih za siguran rad.
Identifikacija tvari/smjese podaci o tvrtki
Identifikacija opasnosti
Sastav/informacije o sastojcima
Mjere prve pomoći
Mjere suzbijanja požara
Mjere slučajnog ispuštanja
Rukovanje i skladištenje
Nadzor nad izloženošću/osobna zaštitna sredstva

## Slide 9
9. Fizikalna i kemijska svojstva
10. Stabilnost i reaktivnost
11. Toksikološke informacije
12. Ekološke informacije
13. Zbrinjavanje
14. Podaci o prijevozu
15. Podaci o propisima
16. Ostale informacije

## Slide 10
Neophodna je i kvalitetna osobna zaštitna oprema
za pojedina radna mjesta kao što su zaštitne gumene rukavice, zaštitne naočale, pamučna radna odjeća dugih rukava,
Kod povečanih koncentracija potrebno je nositi zaštitnu masku tipa A
Važno je napomenuti da se prilikom rada sa kemikalijama u prostoriji ne smije jesti i piti.

## Slide 11
Važnu ulogu igra i gospodarenje otpadom na način da se pravilno razvrstava kao I zbrinjava, sa popratnom dokumentacijom kao što su dostavnica i prateći list za opasan otpad.
Ostatke proizvoda ili proizvod kojem je istekao rok trajanja na mjestu nastanka se mora razvrstati, te predati ovlaštenim pravnim osobama za skupljanje opasnog otpada ključnog broja 08 03 17* (opasan otpad toneri koji sadrže opasne tvari)
Onečišćena ambalaža od kemikalija ključnog broja 15 01 10* također se predaje na gore propisani način.
Gore navedene kemikalije se pretežno odvoze na spaljivanje u Austriju.
Kada se prateći list vrati predavaču, ovjeren od zbrinjavatelja, tek tada je proces gospodarenja otpada gotov.

## Slide 12: OTPAD
Važnu ulogu igra i gospodarenje otpadom na način da se pravilno razvrstava kao i zbrinjava, sa popratnom dokumentacijom kao što su dostavnica i prateći list za opasan otpad, te izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada.
Ostatke proizvoda ili proizvod kojem je istekao rok trajanja na mjestu nastanka se mora razvrstati, te predati ovlaštenim pravnim osobama za skupljanje opasnog otpada ključnog broja 08 03 17* (opasan otpad toneri koji sadrže opasne tvari)

## Slide 13: OTPAD
Onečišćena ambalaža od kemikalija ključnog broja 15 01 10* također se predaje na gore propisani način.
Gore navedene kemikalije se pretežno odvoze na spaljivanje u Austriju, jer u RH nema ni jedne spalionice.
Kada se prateći list uruči predavatelju otpada, ovjeren od zbrinjavatelja, tek tada je proces gospodarenja otpada gotov.

## Slide 14
Hvala na pažnji!